## TECHNICKÁ  SPRÁVA

Názov stavby:  „Multifunkčné ihrisko v obci Malý Horeš“

### 1.	ÚČEL  STAVBY

Účelom stavby je vytvorenie aktívnej oddychovej zóny a podmienok pre trávenie voľného času obci Malý Horeš pre deti, dorast a pre dospelých. Súčasťou oddychovej zóny bude Multifunkčné ihrisko 16 x 34 m (na parcele č. 628/3). Investorom stavby je obec Malý Horeš.

Predmetná oddychová zóna bude slúžiť predovšetkým pre deti, dorast a pre dospelých obyvateľov obce Malý Horeš, pričom objekt oddychovej zóny bol navrhnutý na základe požiadaviek a potrieb investora.

2.	ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÉ  RIEŠENIE

Z  architektonického a funkčného hľadiska sa v priebehu spracovania projektu postupne dotváral projekt oddychovej  zóny  na pohodlné, účelné a kvalitné vyžitie obyvateľov obce Malý Horeš (investor).

Pozemky vo vlastníctve investora, určené na výstavbu navrhovaného objektu sú  v mieste plánovanej výstavby  rovinaté.

3.	KONŠTRUKČNÉ   RIEŠENIE

#### Zemné práce

Podľa právoplatného stavebného povolenia sa pred zahájením zemných prác objektu (multifunkčné ihrisko) vytýčia a zreteľne sa označia výškové body, od ktorých sa určujú všetky príslušné výšky. Samotné výkopové práce sa môžu vykonávať strojne a tesne pred betónovaním základov je potrebné ich ručné začistenie až na základovú škáru.

Výkopové ryhy je potrebné podľa potreby zapažiť a dbať o BOZ. Výkopy sa vymerajú        a vyhotovia podľa výkresov Architektonicko-stavebnej časti projektovej dokumentácie.

V priebehu spracovania projektu navrhovaného objektu nebolo dané k dispozícii žiadne výškopisné a polohopisné zameranie daných stavebných parciel. Osadenie objektu na stavebnú parcelu vychádzalo z obhliadky pozemkov, z kópie katastrálnej mapy a z miestneho domerania.

Je preto vhodné prizvať zodpovedného projektanta k prevzatiu základových škár, v prípade potreby aj prehodnotiť pôvodné návrhy základových konštrukcií na základe skutočnosti.

Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice, a to najmenej do hĺbky 400 mm, ktorá sa uloží na vhodnom mieste stavebných parciel.

Multifunkčné ihrisko (na p.č. 628/3) - všetky uvedené úrovne sú vzťahované k úrovni spodnej plochy umelého trávnika s kremičitým pieskom hrúbky 15 mm, resp. k úrovni hornej plochy vrstvy drveného kameňa frakcie 0 – 4 mm a hrúbky 20 mm, t.j. k úrovni ±0,000 m). Ďalšie výkopy budú realizované pre pätky stĺpov multifunkčného ihriska,  pre  pätky na uchytenie siete na volejbal a pre pätky na kotvenie basketbalových konzol.

Vyťažená zemina z jednotlivých výkopov sa odvezie, prípadne rozprestrie na pozemky určené investorom.

#### Základy

Multifunkčné ihrisko – základové betónové pätky (betón C16/20) pre stĺpy multifunkčného ihriska rozmerov 400 x 400 mm (s osovým rozostupom max. 2 000 mm pre osadenie stĺpov ochranných sietí na krátkych stranách ihriska a s osovým rozostupom 4 000 mm na dlhých stranách ihriska a pre možnosť osadenia mantinelového systému) sú navrhované do hĺbky 800 mm + podsyp 100 mm. Základy pod pätky stĺpov pre uchytenie siete na volejbal a tenis rozmerov  800 x 800 mm, pätky pre kotvenie basketbalových konzol rozmerov 1000 x 1000 mm sú navrhované s hĺbkou   (800 mm + podsyp cca 100 mm), sú  koncipované z liateho betónu C16/20. V samotnom betóne sú osadené buď kotvy pre uloženie stĺpov s basketbalovými košmi (kruhové tyče 4 x M16, dĺžky 900 mm), alebo PVC-rúrky priemeru ø200 mm potrebnej dĺžky – pre uloženie prvkov vybavenia ihriska (stĺpiky pre uchytenie siete pre volejbal a tenis). Obrubník rozmerov 1000 x 200 x 50 mm je ukladaný do betónového lôžka z prostého betónu C12/15, pričom horná hrana obrubníka má byť navýšená nad hornú hranu vrstvy drveného kameňa frakcie 0 – 4 mm o výšku umelého trávnika, t.j. o 15 mm.

Vodorovné konštrukcie

Multifunkčné ihrisko – stavebnú pláň (so spádom 0,5%) je potrebné zhutniť na 25 MPa. Na plochu budúceho ihriska s vopred postavenými základovými pätkami, s drenážnymi rúrami odvodnenia a vsakovacou jamou, ohraničenú obrubníkmi a stĺpikmi je potrebné naniesť drvený kameň frakcie 32-  63 mm a hrúbky cca 350 mm (zhutniť min. na 25 MPa), ďalej vrstvu drveného kameňa frakcie 8 – 16 mm hrúbky cca 50 mm a vrstvu drveného kameňa frakcie 0 – 4 mm hrúbky 20 mm  (zhutniť min. na 50 MPa a vyrovnať). Až na takto pripravenú plochu bude uložený umelý trávnik z polyetylénových vlákien (výška 15 mm, hustota vpichov min. 39 000/m2) s výplňou kremičitým pieskom (16 kg/m2).

Konštrukčný systém

Multifunkčné ihrisko – je ohradené ochrannou sieťou výšky 4 000 mm, umiestnenou do háčikov medzi stĺpmi s výškou 4 000 mm na dvoch krátkych stranách ihriska a výšky 3 000 mm, umiestnenou do háčikov medzi stĺpmi s výškou 3 000 mm na dvoch dlhých stranách ihriska, napnutá na lanká. Sieť s výškou 4 m bude osadená aj v miestach basketbalových košov, v šírke 6 m na každej strane ihriska. Veľkosť oka ochrannej siete je 45 x 45 mm, hrúbka lanka min. 3 mm.

Kotviaci systém ochrannej siete umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu dielca siete (v prípade jej poškodenia).

Na záver výstavby budú realizované farebné čiary jednotlivých ihrísk: pre futbal, volejbal,   basketbal a tenis.

- STAVEBNÉ ODPADY

Stavebný odpad je nevyhnutné triediť! Na uskladnenie stavebného odpadu je vhodné použiť potrebný počet kontajnerov (podľa  počtu druhov odpadu). Tieto kontajnery po naplnení budú odvážané na skládku odpadov na to určenú podľa dojednania s realizátorom diela. Kontajnery na odpad budú počas výstavby umiestnené na pozemkoch investora. Stavebný odpad v súlade so Zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a nadväzne podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, je zatriedený nasledovne (skupina, podskupina, druh, kategória a predpokladané množstvo):

| skupina | 15 | - odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované |
| --- | --- | --- |
| podskupina | 15 01 | - obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov) |
| druh | 15 01 01 | - obaly z papiera a lepenky | O | ½..0,11 | t |
|  | 15 01 02 | - obaly z plastov | O | 0,06 | t |
|  | 15 01 06 | - zmiešané obaly | O | 0,03 | t |
| podskupina | 15 02 | - absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy |
| druh | 15 02 03 | - absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | O | 0,02 | t |

| skupina | 17 | stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest) |
| --- | --- | --- |
| podskupina | 17 01 | - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika |
| druh | 17 01 07 | - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O | 0,30kg | t |
| podskupina | 17 02 | - drevo, sklo a plasty |
| druh | 17 02 01 | - drevo |  | O | 0,05 | t |
| podskupina | 17 04 | - kovy (vrátane ich zliatin |
| druh | 17 04 05 | - železo a oceľ | O | ½ 0,02 | t |
|  | 17 04 07 | - zmiešané kovy | O | 0,01 | t |
| podskupina | 17 05 | - zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch), kamenivo a materiál z bagrovísk |
| druh | 17 05 06 | - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O | 216,58 | t |

Poznámka: 	Vyťažená zemina sa použije na vyrovnanie stavebných parciel, zbytok sa vyvezie na skládku.

Všetky odpady z realizácie stavby sú kategórie O a budú:

-    zhodnotené:     R1    Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom,

R2    Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín,

-   zneškodnené:   D1    Uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov),

D12  Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.).

5.	TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU

Technické vybavenie jednotlivých objektov oddychovej zóny bude nasledovné:

Multifunkčné ihrisko:

Futbal: 	projekt navrhuje inštaláciu dvoch bránok ihriska na futbal o rozmeroch 3 x 2 m, s hĺbkou 1,2 m, pokiaľ nie sú súčasťou mantinelového systému,

Volejbal: 	projekt navrhuje inštaláciu dvoch hliníkových volejbalových stĺpov (vrátane volejbalovej siete),

Tenis a nohejbal: 	projekt navrhuje inštaláciu dvoch hliníkových stĺpov na tenis a nohejbal (vrátane siete),

Basketbal: 	projekt navrhuje inštaláciu dvoch basketbalových konzol (vrátane dosiek a basketbalových košov),

6.	POŽIADAVKY NA STAVENISKO

Plochy určené na výstavbu musia byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a o účastníkoch výstavby. Musí mať zriadený vjazd a výjazd na miestnu komunikáciu pre prísun stavebných výrobkov a pre odvoz stavebného odpadu.

Na stavenisku musí byť umožnené bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov, ako aj umiestnenie zariadenia staveniska.

Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu, musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné a montážne práce a dbať na maximálne zmiernenie faktorov, zhoršujúcich životné prostredie, predovšetkým minimalizovať ich negatívne vplyvy počas realizácie stavby na okolité územie z hľadiska hlučnosti, prašnosti, ako aj znečisťovania priľahlých komunikácií.

7.	PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY

Požiarna bezpečnosť predmetných objektov nie je riešená, nakoľko realizácia tohto projektu nepredstavuje žiadne požiarne riziko.

8.	STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Životné prostredie v danej lokalite sa nezhorší ani pri samotnej realizácii stavieb, ani počas ich prevádzky. Objekt nebude neprimerane zatieňovať okolité objekty a nebude zdrojom neprimeraného hluku. Realizáciou stavby nebudú nepriaznivo ovplyvnené žiadne faktory životného prostredia. Pri prevádzke objektu nevzniknú odpady podliehajúce zvláštnym predpisom.

9.	STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Pri realizácii všetkých stavebno-montážnych prác na stavbe sú všetci účastníci povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedený druh výstavby vzťahujú.

Jedná sa najmä o dodržiavanie bezpečnostných opatrení pre ochranu zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ako aj ochrany majetku. Práce a pracoviská musia byť zabezpečené pred prípadným vznikom pracovných úrazov, porúch a havárií technických zariadení.

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia pracovníkov na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce.

Pri všetkých stavebných prácach je povinný dodávateľ stavby oboznámiť každého pracovníka s bezpečnostnými predpismi, týkajúcimi sa jeho náplne a spôsobu práce. Pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami v zmysle platnej legislatívy.

Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne uzemnené v zmysle platných noriem.

Na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci a zdravotná kapsa.

10.	BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy ochrany zdravia v zmysle Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu zo 14. augusta 1990 o Bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach č. 374/90.

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať aj požiadavky nasledujúcich zákonov, vyhlášok a predpisov:

-	Zákonník práce,

-	Vyhláška č. 83/1976 Z.z. v znení Vyhlášky č. 45/1979 Z.z. a Vyhlášky č. 376/1992 Z.z., upravujúcej požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušných technických noriem,

-	Zákon č. 96/1992 Z.z. o starostlivosti zdravia ľudí,

-	Vyhláška č. 111/1975 Z.z.,

-	Zákon č. 174/1968 Z.z. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších prepisov,

-	Zákon č. 256/1994 Z.z., ktorým sa dopĺňa a mení Zákon č. 174/1968 Z.z.,

-	Dohoda o bezpečnosti práce a zdravia pracovníkov v pracovnom prostredí č. 155/81 Medzinárodnej organizácie práce ES, z ktorej vychádza aj posledná novela Zákonníka práce, Zákona č. 275/1993 Z.z., par. 133, najmä odst. 2 a 6, v súlade s Vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V zmysle Nariadenia vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko je stavebník povinný zabezpečiť Plán bezpečnosti a ochrany zdravia na  stavbe.

Košice, október 2019                                          			Vypracoval:  Petr Čížek

odborne spôsobilý technik vo výstavbe